|  | ® | ОАО «АЗА» Алтайский завод агрегатов (Торговая марка БАМЗ) 656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187 http://www.bamz.su е-mail: bamz@gmx.net Тел-факс (8-385-2) 28-59-95 (-91, -92, -94) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЕНТИЛЬ МЕТАНОВЫЙ: НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – ВМН-2 ОП. Этикетка с руководством по эксплуатации |

Вентиль ВМН-2-ОП предназначен для установки на баллон по  ГОСТ 15860 со сжиженным углеводородным газом (пропан-бутаном).

Декларация соответствия  требованиям ТР ТС «О безопасности машин и оборудования»  ТС N RU Д-RU.АИ62.В.00502 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия с 28.01.2015 по 24.01.2020.

Вид климатического исполнения вентиля У 1 ГОСТ 15150-69, но для работы в интервале температур окружающей среды от минус 500 до плюс 600 С.

| Наименование параметров | Норма |
| --- | --- |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 20 (200) |
| Диаметр условного прохода Ду, мм, не менее | 6 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 70x62х120 |
| Масса, кг, не более | 0,6 |
| Присоединительные размеры резьб: |  |
| - для установки на баллон | W27,8 |
| - для отбора газа | СП21,8 –14 ниток на 1" LH (наружная) |

Резьба клапана смазана смазкой ВНИИНП-283 ОСТ 38.1011281, кольцо уплотнительное – смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433.

Вентили закрывайте усилием руки, не применяя ключ.

Вентили марки ВМН-2 ОП (зав.код 180121)  в количестве ___________ шт. испытаны в соответствии с техническими условиями ТУ 304-20-6-90 и признаны годными к эксплуатации.

Изготовитель гарантирует соответствие вентиля требованиям

ТУ 304-20-6-90  при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и при ненарушенном клейме ОТК.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

## Дата выпуска____________     Отметка ОТК о приемке

Редакция от 30.01.2015

Руководство по эксплуатации

Вентиль служит для перекрытия потока газа, поступающего из баллона, перемещением клапана вдоль оси потока, перпендикулярно к плоскости седла.

В корпусе вентиля и на клапане нарезана резьба. Вращательно-поступательное движение клапана по резьбе обеспечивается вращением шпинделя маховичком с передачей движения через передаточное звено (муфта). Вентиль обеспечивает надежную герметичность при любом положении клапана.

Требования безопасности при эксплуатации вентилей  метановых.

При эксплуатации вентилей метановых необходимо соблюдать: «Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов. ПОТ РМ-019—2001», «Правила безопасности в газовом хозяйстве», «Правила устройства и безопасной работы сосудов, работающих под давлением» ПБ 03-576-03 и требования ГОСТ 12.2.008-75 «Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности».

При эксплуатации вентилей категорически запрещается:

- резко открывать клапан  вентиля;

- ремонтировать и подтягивать разъемные соединения вентиля при наличии давления;

- при закрытии и открытии вентиля применять ключ;

- наносить удары  по корпусу и маховичку вентиля.

Разборка и ремонт вентиля  должен проводиться только лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение ремонту газовой аппаратуры. При ремонте устройства рекомендуем использовать запасные части, изготовленные нашим предприятием.

Показатели надежности:

- 95% наработка до отказа, не менее 2700 ц;

- полный 95% срок службы, не менее 5,7 лет.

Драгоценные металлы в вентилях не используются. Корпус вентиля изготавливается из латуни ЛС-59-1. Масса латуни в вентиле не менее 0,43 кг.

Вентили, упакованные в тару, могут транспортироваться любым видом транспорта. При транспортировке вентилей необходимо соблюдать требования «Правил перевозки грузов», утвержденных в установленном порядке.