При этом давление в рабочей камере Б редуктора БКО-50 мини (Не) понижается, рабочая пружина перемещает нажимной диск и мембрану, через толкатель отжимает редуцирующий клапан от седла и газ из камеры высокого давления А поступает в камеру рабочего давления Б и далее по штуцеру – в регулятор РДСГ1-1,2. В регуляторе РДСГ1-1,2 давление газа понижается до 2000 – 3600 Па (0,020 – 0,036 кгс/см2) и поступает по эластичной (резиновой или пластмассовой) трубке через нагнетательный клапан низкого давления в фольгированный шар.

По достижении давления 2000 – 3600 Па (0,020 – 0,036 кгс/см2) в шаре давление газа в рабочей камере регулятора РДСГ1-1,2 несколько повышается и он автоматически закрывается, прекращая подачу газа в шар через открытый нагнетательный клапан низкого давления. Давление газа в рабочей камере Б редуктора БКО-50 мини (Не) повышается, отжимает мембрану и через нажимной диск сжимает рабочую пружину. Редуцирующий клапан прижимается к седлу и прекращает подачу газа в рабочую камеру Б редуктора БКО-50 мини (Не) и в регулятор РДСГ1-1,2.

Подачу газа в фольгированный шар можно прекратить, освободив «грибок» нагнетательного клапана низкого давления и перекрыв расход газа. В регуляторе РДСГ1-1,2 и редукторе БКО-50 мини (Не) произойдет вышеописанный процесс, и они автоматически закроются.

##### Руководство по эксплуатации

Перед присоединением редуктора к баллону внешним осмотром убедитесь в исправности установленного на редукторе манометра и наличии фильтра во входном штуцере. Фильтр входной должен быть плотно поджат штуцером фильтра.

Присоединив редуктор к баллону, откройте вентиль баллона и проверьте герметичность соединений. Для проверки редуктора на «самотек» нагнетающий клапан замените манометром с резьбой М12х1,5 и шкалой 0 – 2,5 МПа (0 – 25 кгс/см2). После подачи давления в редуктор стрелка манометра должна остановиться в одном положении, т.е. не должно происходить медленного нарастания рабочего давления. При отсутствии самотека установить нагнетающий клапан на место.

После окончания работы закройте вентиль баллона и выпустите газ из регулятора и редуктора с помощью нагнетательных клапанов.

В связи с явлением релаксации необходимо перед запуском в работу, а также не реже одного раза в три месяца проверять герметичность сопряжения манометров, предохранительного клапана и прокладок с корпусом редуктора. При нарушении герметичности необходимо подтянуть резьбовые соединения.

При любой неисправности немедленно закройте  вентиль баллона, выпустите из редуктора газ, снимите с баллона и передайте для ремонта.

При возникновении негерметичности (самотека) в сопряжении клапана редуцирующего с седлом корпуса редуктора замену клапана редуцирующего можно легко произвести, открутив гайку глухую.

Показатели надежности: 95% наработка на отказ – 3000 ч; полный 95% срок службы – 7,5 лет. Критерий отказа – нарушение герметичности уплотняющих поверхностей клапана и седла, разрыв мембраны. Критерий предельного состояния – выход из строя корпусных деталей.

Ремонт редуктора, связанный с частичной или полной его разборкой, должен производиться лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение  ремонту газосварочной аппаратуры.

##### Свидетельство о приемке

Редуктор баллонный одноступенчатый в миниатюрном исполнении:

БКО-50 мини (Не) исп. 03 (зав. код 013601) , БКО-50 мини (Не) исп. 06 (зав. код 013611) 

соответствует ГОСТ13861-89, испытан и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________   Отметка ОТК о приемке

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие редуктора требованиям ГОСТ13861-89 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска изделия.

Редакция от 18.12.2018

|  | ® | АО «АЗА» Алтайский завод агрегатов (Торговая марка БАМЗ) 656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187 http://www.altayaza.ru е-mail:altayaza@yandex.ru Тел-факс (8-385-2) 28-59-95 (-91, -92, -94) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редуктор баллонный одноступенчатый в миниатюрном исполнении БКО-50 мини (Не) Паспорт с руководством по эксплуатации 36 4571 ПС |

Благодарим Вас за выбор  изделия марки нашего завода.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации изучите внимательно данный паспорт.

###### Назначение

Редуктор баллонный одноступенчатый в миниатюрном исполнении БКО-50 мини (Не) (исполнение 03), укомплектованный нагнетающим клапаном,  предназначен для заполнения  сжатым гелием латексных  шаров.

Редуктор баллонный одноступенчатый в миниатюрном исполнении БКО-50 мини (Не)  (исполнение 06), укомплектованный нагнетающим клапаном и нагнетательным клапаном низкого давления  (с регулятором РДСГ1-1,2 ГОСТ21805-94* и эластичной (резиновой или пластмассовой) трубкой* предназначен для заполнения  сжатым гелием латексных и фольгированных шаров.

Для    редуктора    устанавливается   вид   климатического   исполнения   УХЛ   по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от минус 25о С до плюс 50о С,

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.ВЯ01.В.34793 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия с 30.05.2018 по 29.05.2021.

##### Комплектность

|  | Исполнение 03 | Исполнение 06 |
| --- | --- | --- |
| Редуктор в собранном виде | 1 | 1 |
| Нагнетательный клапан низкого давления | - | 1 |
| Прокладка входного штуцера | 1 | 1 |
| Паспорт (данный) | 1 | 1 |

По заказу потребителя нагнетающий клапан и нагнетательный клапан низкого давления могут поставляться отдельно (без редуктора БКО-50 мини (Не)).

Основные параметры и размеры

| Наименование параметров | Исполнение 03 | Исполнение 06 |
| --- | --- | --- |
| Наибольшее давление газа на входе в редуктор БКО-50 мини (Не) (давление в баллоне с гелием), MПa (кгс/см2) | 20 (200) |
| Давление в рабочей камере редуктора БКО-50 мини (Не), МПа (кгс/см2) | 0,25…0,3 (2,5…3,0) |
| Давление в рабочей камере регулятора РДСГ1-1,2, присоединенного к редуктору БКО-50 мини (Не), Па (кгс/см2) | регулятор РДСГ1-1,2 отсутствует | 2000 – 3600 (0,020 – 0,036) по ГОСТ21805-94 |

* Регулятор РДСГ1-1,2 ГОСТ21805-94 и эластичная (резиновая или пластмассовая) трубка в комплект редуктора БКО-50 мини (Не)  (исполнение 06) не входят. Длина трубки выбирается в зависимости от условий работы.

##### Указание мер безопасности

При эксплуатации редуктора соблюдайте «Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов. ПОТ РМ-019-2001», «Правила по охране труда при выполнении электро- и газосварочных работ» и            ГОСТ 12.2.008.

Запрещается быстрое открывание вентиля баллона при подаче газа в редуктор.

Категорически запрещается производить подтягивание деталей или любой ремонт, если редуктор находится под давлением газа.

Категорически запрещается эксплуатация редуктора без входного фильтра

Присоединительные элементы редуктора и вентиля баллона должны быть чистыми, без повреждений и не иметь следов масел и жиров.

Работать с редуктором, имеющим любые неисправности, категорически запрещается.

##### Устройство и принцип работы

Принципиальное устройство редукторов и способ присоединения их к источнику питания газом показаны на рис. 1 и 2. Редукторы устанавливаются на вентиль баллона с гелием и герметизируются с помощью прокладки и накидной гайки.  В корпусе редуктора БКО-50 мини (Не) (исполнения 03 и 06) выполнено седло и смонтированы: фильтр, манометр входного давления,  редуцирующий клапан с пружиной и гайкой глухой, нажимной диск, мембрана, рабочая пружина с регулировочным винтом.

В рабочей камере Б редуктора установлены:

предохранительный клапан, отрегулированный на начало открытия при давлении не менее      1,6 МПа (16 кгс/см2);

нагнетающий клапан для наполнения гелием латексных  шаров;

штуцер, заглушенный заглушкой с прокладкой (исполнение 03).

В редукторе БКО-50 «мини» (Не) (исполнение 06) к штуцеру с помощью прокладки и накидной гайки, присоединяется регулятор РДСГ1-1,2 с эластичной (резиновой или пластмассовой) трубкой и нагнетательным клапаном низкого давления для наполнения гелием фольгированных шаров.

При открытии вентиля на баллоне газ, через фильтр редуктора, под высоким давлением попадает в камеру А. Величина высокого давления газа контролируется  манометром входного давления. Из камеры А газ проходит в зазор между седлом и редуцирующим клапаном, понижается до рабочего давления и поступает в камеру Б рабочего давления.

Редуктор отрегулирован на величину рабочего давления в пределах 0,25…0,3 МПа            (2,5…3,0 кгс/см2) регулировочным винтом при расходе газа через нагнетающий клапан. По мере расходования газа давление в баллоне падает, при этом рабочее давление постепенно увеличивается, но при этом не превышает величины давления начала срабатывания предохранительного клапана.

При отсутствии расхода  из  рабочей  камеры Б  давление газа  в ней  повышается, отжимает мембрану и через нажимной диск сжимает рабочую пружину. Редуцирующий клапан прижимается к седлу, и подача газа в рабочую камеру Б прекращается.

При  нажатии  на  «грибок» нагнетающего клапана (исполнения 03 и 06) с надетым на его сопло латексным шаром клапан открывается и газ из рабочей камеры Б редуктора поступает в шар. Давление в рабочей камере Б редуктора падает, рабочая пружина перемещает нажимной диск и мембрану, которая через толкатель отжимает редуцирующий клапан от седла и газ из камеры высокого давления А поступает в камеру рабочего давления Б и далее через открытый нагнетающий клапан в латексный шар. После наполнения шара при освобождении «грибка» нагнетающий клапан перекрывает проход газа в латексный шар. При этом давление газа в рабочей камере Б повышается, отжимает мембрану и через нажимной диск сжимает рабочую пружину.  Редуцирующий клапан прижимается к седлу, прекращая подачу газа в рабочую камеру Б редуктора.

При нажатии на «грибок» нагнетательного клапана низкого давления (исполнение 06) с надетым на его сопло фольгированным шаром клапан открывается, давление газа после регулятора РДСГ1-1,2 понижается и он автоматически открывается.

| Вид К | Рис. 1. Редуктор баллонный одноступенчатый в миниатюрном исполнении (гелиевый) БКО-50 мини (Не) (с нагнетающим клапаном для наполнения латексных шаров) (исполнение 03) 1 – гайка накидная; 2, 7, 21 – прокладки; 3 – фильтр; 4 – седло; 5 – клапан редуцирующий; 6 – пружина клапана редуцирующего; 8 – гайка глухая; 9 – клапан предохранительный; 10 – манометр входного давления; 11 – диск нажимной; 12 – толкатель; 13 – винт регулировочный; 14 – пружина рабочая; 15 – мембрана; 16 – сопло клапана; 17 – «грибок» клапана; 18 – нагнетающий клапан; 19 – штуцер; 20 – заглушка; 22 – заглушка. А – камера высокого давления; Б – камера рабочего давления. |
| --- | --- |

| Вид К | Рис. 2. Редуктор баллонный одноступенчатый в миниатюрном исполнении (гелиевый) БКО-50 мини (Не) (с нагнетающим клапаном для наполнения латексных шаров и нагнетательным клапаном низкого давления для наполнения фольгированных шаров) (исполнение 06) 19 – штуцер редуктора БКО-50 мини (Не); 23 – редуктор РДСГ1-1,2; 24 – трубка эластичная (резиновая или пластмассовая); 25 – нагнетательный клапан низкого давления; 26 – «грибок»; 27 – сопло клапана; 28 – прокладка; 29 – гайка накидная регулятора РДСГ1-1,2; 30 – выходной штуцер (ниппель Ø12 мм) регулятора РДСГ1-1,2. |
| --- | --- |